## Slide 1: Omlægning Til PIC16F684 ICSP OG rigtig assembler

## Slide 2: Kredsens layout
Side 2 datablad
Vdd =5v
Vss =0v
ICSPDAT = Datalinjen
ICSPCLK = Clock til programering

## Slide 3: ICSP på PICkit2

## Slide 4: Forbindelse – Datablad – Programmering make it simple
Sluk for komparatorene i CMCON0
Sluk for Analog til Digital converterne i ANSEL
Sæt indgange og udgange op i TrisA og TrisC
Lav programmet hvis SWITCH=1 så LED=1 (se lab2)

## Slide 5
Side 8 i databladet
Set bit 5 (RP0) i status for at gå til bank1
Clear bits i TrisA og TrisB du vil bruge som udgange Out = 0
Sæt bits i TrisA og TrisB du vil bruge som indgange In = 1
Clear bit 5 (RP0) i status for at gå til bank0
Bank0 Bank1

## Slide 6
Bit 4 --- 7
CIS --- C2OUT
er kun relevante hvis du vil anvende komparatoren

## Slide 7: Slå Digital til Analog konverteren fra

## Slide 8: 1 times leg
Husk hvordan du laver en kontakt
Husk hvordan du laver en LED
Spørg hvis du ikke kan huske

## Slide 9: Opsætning af en PWM
Få en motor til at køre i forskellige hastigheder
Vælg hurtigt eller langsomt med knappen fra før
Vi prøver at sætte periodetiden til 244 hz
Vi regner med at den interne Clock er 8MHz

## Slide 10: Tanker om pulsbrede modulationen (PWM)
Der skal laves en frekvens
  Det gøres med Timer2
Sæt periodetiden i PR2 side 79
Sæt prescaleren i T2CON side 53
Sæt PWM´op i CCP1CON side 75

## Slide 13: Fri leg
Få en motor til at køre i forskellige hastigheder
Vælg hurtigt eller langsomt med knappen fra før
Vi prøver at sætte periodetiden til 244 ms
Vi regner med at den interne Clock er 8MHz